## Slide 1
Networking
Fundamentals
NIC · IP · MAC · Netmask · Routing · Links · Ping · tcpdump
Capitolul 0 — Familiarizare cu mediul de lucru
MAC vs IP Address
NIC & ifconfig
Netmask & CIDR
Links (ip link)
Routing Table
Ping & ICMP
tcpdump

## Slide 2
ADRESARE
Adresă MAC vs Adresă IP
ether → Adresă MAC
02:42:ac:1b:00:03
▸ Identificator la nivel hardware
▸ 6 octeți în hex (48 biți)
▸ Folosit doar în rețeaua locală
▸ Gândește-te la el ca numărul de serie al plăcii
▸ Nu se schimbă în funcție de locație
inet → Adresă IP
172.27.0.3
▸ Adresă logică / software
▸ 4 octeți în zecimal (32 biți)
▸ Folosit pentru rutare între rețele
▸ Gândește-te la el ca o adresă poștală
▸ Poate fi atribuit și schimbat oricând
MAC = cine ești in reteaua locala · IP = unde ești în rețeaua de internet

## Slide 3
NIC
Network Interface Controller (Placa de rețea)
NIC
Componentă hardware (sau virtuală) care conectează o mașină la rețea. Fiecare container are NIC-uri virtuale.
eth0
Placa de rețea Ethernet virtuală — folosită pentru comunicarea cu alte containere și cu exteriorul.
lo (loopback)
Interfață virtuală care trimite traficul înapoi la aceeași mașină. Tot traficul 127.x.x.x ajunge aici.
# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING>
mtu 1500
inet 172.27.0.3
netmask 255.255.0.0
ether 02:42:ac:1b:00:03
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>
mtu 65536
inet 127.0.0.1
netmask 255.0.0.0
▲ inet = adresă IP
▲ ether = adresă MAC

## Slide 4
IPROUTE2
ip addr show — înlocuitorul modern al ifconfig
Comenzile iproute2 au fost introduse în Linux pentru a înlocui ifconfig. Aceleași informații, output mai detaliat.
# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
11: eth0@if12: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 state UP
link/ether 02:42:ac:12:00:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
inet 172.18.0.4/16 brd 172.18.255.255 scope global eth0
valid_lft forever preferred_lft forever
inet 172.18.0.4/16
Adresa IP în notație CIDR — combină IP-ul și masca de rețea într-o singură linie (în loc de inet + netmask separate ca la ifconfig)
brd 172.18.255.255
Adresa de broadcast — calculată din subnet. Toate hosturile din 172.18.0.0/16 primesc pachetele trimise aici.
valid_lft forever
Durata de viață a adresei — 'forever' înseamnă că adresa e statică (nu vine de la DHCP cu expirare).
ifconfig afișează inet + netmask separat ip addr le combină ca inet 172.18.0.4/16 — aceeași informație, notație CIDR

## Slide 5
NETMASK
Netmask și notația Prefix (CIDR)
O mască de rețea împarte o adresă IP în două părți:
Partea de rețea (network part)
Identifică rețeaua în care te afli (octeții cu valoarea 255)
Partea de host (host part)
Identifică dispozitivul tău în cadrul rețelei (octeții cu valoarea 0)
Notația prefix (CIDR)
/16 = 16 biți de 1 în mască = 255.255.0.0
Numără biții de 1: 11111111.11111111.00000000.00000000
Prefixuri comune
Prefix
Netmask
Hosturi
/8
255.0.0.0
~16 M
/16
255.255.0.0
~65 K
/24
255.255.255.0
253
/30
255.255.255.252
2

## Slide 6
MTU
Maximum Transmission Unit (MTU)
Dimensiunea maximă a unui pachet (în bytes) care poate fi trimis dintr-o singură bucată pe o interfață de rețea.
1500
bytes — Ethernet (eth0)
MTU standard pentru Ethernet. Limită impusă de cablul fizic.
65536
bytes — Loopback (lo)
Niciun cablu fizic, deci nicio limită reală. Totul se întâmplă în software.

## Slide 7
LINKS
ip link show — Nivelul Data Link
# ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 ...
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
11: eth0@if12: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 ...
link/ether 02:42:ac:12:00:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
Flag-uri de interfață
UP
Interfața este activată / pornită
LOWER_UP
Cablul (fizic sau virtual) este conectat — există semnal
BROADCAST
Poate trimite pachete tuturor dispozitivelor din rețea simultan
MULTICAST
Poate trimite unui grup de dispozitive (nu unul, nu toate)
LOOPBACK
Interfața trimite traficul înapoi la ea însăși (doar pe lo)
brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Adresa MAC de broadcast — toate dispozitivele din rețeaua locală primesc pachetul (folosit de ARP)
eth0@if12 — eth0-ul containerului este o jumătate dintr-un cablu virtual (veth pair) conectat la interfața #12 de pe host

## Slide 8
ROUTING
ip route show — Tabela de rutare
# ip route show
172.18.0.0/16 dev eth0 proto kernel scope link src 172.18.0.4
default via 172.18.0.1 dev eth0
172.18.0.0/16 dev eth0 src 172.18.0.4
Rută directă / locală
▸ Destinația se potrivește cu propriul subnet (172.18.x.x)
▸ Pachetele ies direct prin eth0 — fără intermediar
▸ Adăugată automat de kernel când se atribuie un IP
▸ "Pot striga direct la acești vecini"
default via 172.18.0.1 dev eth0
Gateway implicit (Default Route)
▸ Prinde tot traficul care nu se potrivește cu nicio altă regulă
▸ 172.18.0.1 este gateway-ul (bridge-ul Docker / router-ul)
▸ Gateway-ul trimite mai departe pachetul spre internet
▸ "Predă orice altceva acestui vecin, el știe ce să facă"

## Slide 9
RETELE
ARP — Address Resolution Protocol
Rezolvă adrese IP → adrese MAC în rețeaua locală. Fără ARP, pachetele nu pot fi livrate.
Problema
Routerele ştiu IP-ul destinației
.
Dar pentru frame-ul Ethernet au nevoie de adresa MAC
.
ARP rezolvă legătura: IP → MAC
.
Cum funcționează
1. Broadcast: „Cine are IP-ul X?‟
.
2. Răspuns: „Eu! MAC-ul meu este Y‟
.
3. Expeditorul salvează în ARP cache
.
4. Cache-ul expiră dar se repetă la nevoie
.
Important
Funcționează doar în rețeaua locală, nu traversează routere
.
Îl face expeditorul, nu receptorul
.
Vizibil în tcpdump: „who-has X tell Y‟
.
Când destinația e în alt subnet, ARP se face pentru gateway
.
ARP = puntea dintre nivelul IP (logic) şi nivelul Ethernet (fizic)

## Slide 10
RETELE
BGP — Border Gateway Protocol
Protocolul care ține internetul laolaltă — routerele îşi anunță automat ce rețele pot ajunge.
Ce face
Fiecare router anunță vecinilor ce range-uri IP poate atinge
.
Vecinii re-anunță automat mai departe
.
Fiecare router îşi construieşte un tabel cu cele mai bune rute
.
Topologie
Nu e o listă lineară ci un graf direcționat
.
Fiecare router are mai mulți vecini
.
Ruta A→B poate fi complet diferită de B→A
.
traceroute arată doar drumul dus, nu şi întors
.
De reținut
Peering-ul se configurează manual, dar propagarea e automată
.
Un anunț greşit se răspândeşte în tot internetul rapid
.
TTL în pachete previne buclele infinite — decrementat la fiecare hop
.
Rutarea e optimă pe rută, nu neapărat geografic
.
BGP: fiecare router ştie doar vecinii săi — comportamentul global emerge din decizii locale

## Slide 11
RETELE
MAC Hopping — cum călătoreşte un pachet
IP-ul destinației rămâne neschimbat. MAC-ul se schimbă la fiecare hop.
Container
172.18.0.4
Router / ISP
hop 1
Router internet
hop N
yahoo.com
74.6.143.25
IP dst:
74.6.x.x
IP dst:
74.6.x.x
IP dst:
74.6.x.x
MAC dst:
MAC router ISP
MAC dst:
MAC router următor
MAC dst:
MAC Yahoo NIC
IP (end-to-end): rămâne neschimbat toată calea
MAC (hop-to-hop): se schimbă la fiecare router
ARP: rezolvă MAC-ul fiecărui hop
public IP → router (NAT) → private IP → ARP → MAC → dispozitiv — macro la micro

## Slide 12
PING
Ping & ICMP
ping trimite pachete ICMP Echo Request și așteaptă ICMP Echo Reply — verifică dacă un host este accesibil și măsoară latența.
Opțiuni importante
-c 10 Trimite exact 10 pachete, apoi se oprește
-s 1000 Schimbă dimensiunea payload-ului la 1000 bytes
-R Înregistrează ruta — arată calea parcursă
-f Flood ping (necesită root) — cât mai rapid posibil
-b Permite ping către o adresă de broadcast
-M do Fără fragmentare — util pentru testarea MTU
De ce funcționează ping 127.0.2.12?
Întregul subnet 127.0.0.0/8 este loopback. Orice adresă 127.x.x.x este rutată înapoi la aceeași mașină.
Ce este ICMP?
Internet Control Message Protocol — protocol la nivelul rețea pentru diagnosticare, nu pentru date. Folosit de ping, traceroute etc.
Ping-ul s-a oprit — ce s-a întâmplat?
Cel mai probabil containerul țintă a fost oprit. ping afișează 'Request timeout' sau 'Destination unreachable'.

## Slide 13
TCPDUMP
tcpdump — Monitorizarea pachetelor de rețea
Captează și afișează pachetele care trec printr-o interfață de rețea în timp real. Necesită rulare ca root.
-n
Afișează IP-urile numeric (fără rezoluție DNS)
-v / -vv
Crește nivelul de detaliu al output-ului
-S
Afișează numerele de secvență TCP absolute
-XX
Afișează conținutul pachetului în HEX și ASCII
-e
Afișează header-ul Ethernet (adresele MAC)
-i eth0
Ascultă pe o interfață specifică
-c 20
Captează doar 20 de pachete, apoi se oprește
-w file.pcap
Salvează pachetele capturate într-un fișier
-r file.pcap
Citește și afișează pachete dintr-un fișier
host X.X.X.X
Filtru: arată doar pachetele de la/spre acest host

## Slide 14
STACK
Stiva TCP/IP
Application
HTTP, HTTPS, DNS...
Ce folosesc utilizatorii direct — aplicațiile
Transport
TCP / UDP
Livrare fiabilă (TCP) sau rapidă/negarantată (UDP) între aplicații
Network / IP
IP + ICMP + ARP
Rutarea pachetelor între rețele folosind adrese IP
Data Link
Ethernet (ENET)
Adresare MAC, livrare locală într-un singur segment de rețea
Physical
Cablu / WiFi / NIC virtual
Biții efectivi pe fir (sau pe firul virtual în Docker)
ping operează la nivelul IP · tcpdump cu -e arată nivelul Ethernet (MAC) de sub IP · HTTP se află la nivelul Application

## Slide 15
REZUMAT
Întrebări rapide — Cheat Sheet
Ce este ether?
Adresă MAC — identificator hardware pentru rețeaua locală
Ce este inet?
Adresă IPv4 — adresă logică pentru rutare între rețele
Ce este netmask?
Împarte IP-ul în partea de rețea și partea de host
Ce înseamnă /16?
255.255.0.0 — 16 biți de 1 în mască
Ce este MTU?
Dimensiunea maximă a pachetului în bytes (Ethernet = 1500)
Ce este lo?
Loopback — tot traficul 127.x.x.x ajunge aici
Ce este ICMP?
Protocolul folosit de ping — diagnosticare rețea
Ce este ARP?
Rezolvă IP → adresă MAC în rețeaua locală
Ce este default route?
Gateway pentru tot traficul care nu se potrivește cu o regulă locală
Ce arată ip link show?
Starea interfețelor, flag-urile și adresele MAC